ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

ДРОБИЛКА ТОРФА ДТ-2/350В2

Предназначена для измельчения торфа. Может использоваться для измельчения легко дробимых кусковых материалов (удобрения или сапропеля, слежалый навоз или помет с влажностью до 45%, глина, мел, прессованная солома, пенопласт, слежавшаяся соль и др.). В линиях тонкого измельчения может использоваться для первичного дробления габаритных кусков исходного материала. Принцип работы Исходный материал загружается в бункер дробилки и под собственным весом перемещается в зону вращения дисковых роторов. Куски материала, попадая в камеру измельчения, захватываются и измельчаются дисками роторов за счет удара и истирания. Измельченный материал просыпается в зазоры между дисками и отверстиями решетки в разгрузочное устройство. Диски роторов самоочищаются от материала в центральной зоне камеры измельчения и зонах установки отражателей.

Технические характеристики

Производительность, м3/ч до 12 Исходная фракция, мм до 300 Получаемая фракция, мм от 0 до 10 Электродвигатель, шт. 2 Мощность электродвигателя, кВт 11 Частота вращения роторов, об/мин 625 Напряжение, В 380 Масса, кг 860

Может работать самостоятельно и в производственных линиях.