ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ ГВ

Предназначен для отделения фрезерного торфа или подсушенного сапропеля от поверхностного мусора (веток, травы и т.д.) и сортировки сырья на фракции размерами до 100 мм.

Технические характеристики

Производительность, м3/ч 70 Угол наклона грохота, градус 15 – 20 Установленная мощность, кВт 5,5 Габаритные размеры, мм 3077х2105х1047 Масса, кг 1530