САМОХОДНАЯ ПЛАВУЧАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДОБЫЧИ

ОЗЕРНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ

# Оборудование разработано Центром по сапропелю для добычи озерных несвязных слаботекучих лечебных грязей с глубины до 25 м. Впервые было применено в проекте для разработки месторождения лечебной грязи в Румынии. Заложено в проект для добычи тумбуканских лечебных грязей в Кабардино-Балкарии.

| Характеристики базовой комплектации: |
| --- |
| Условная глубина добычи грязи, м: |
| При использовании желонки 240 мм | 25 |
| При использовании желонки 540 мм | 8 |
| Производительность установки, при добыче с максимальной глубины , л/ч | 300-360 |
| Допустимая нагрузка на крюке, кН (кс) | не более 8,0 (816). |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 2 (отбираемая мощность от электродвигателя). |
| Номинальная длина свечи, м | 1,25 |
| Мачта: | сварная для вертикального бурения |
| грузоподъемность, кН (кс) | не более 8,0 (816) |
| Вращатель: |
| тип | подвижный |
| ход подачи вращателя, мм | не более 1550 |
| наибольший момент силы Н/м (кс/м)- | 145 (14.5) |
| частота вращения, с -1(об/мин) | 1,18 (71) |
| привод вращателя | мотор-редуктор |
| Механизм спуска, подъема и подачи инструмента: |
| тип | лебедка электрическая |
| наибольшая грузоподъемность, кН (кгс) | 8,0(816) |
| усилие вниз, кН (кгс) | 8,0(816) |
| Скорость подъема добычного снаряда, м/м | до 8 |
| Скорость спуска и подачи инструмента, м/м | до 8 |
| Привод лебедки |
| при подъеме вверх | электрический |
| при подаче вниз | механический |
| Габаритные размеры установки, мм: |
| Длина: | 850 |
| Ширина: | 1000 |
| Максимальная высота: | 2200 |
| Полная масса установки, кг | не более 100 |
| Ресурс до капитального ремонта, час | не менее 1100 |
| Полный установленный срок службы, лет | не менее 5 |
| Установленная безотказная наработка, час | не менее 270 |
| Наработка на отказ, ч | 1200 |
| Состав базовой комплектации |
| Буровая штанга с замковой конусной резьбой, длина 1,25 м, шт | 32 |
| Желонка 360 мм, длиной 600 мм, шт | 1 |
| Желонка 360 мм, длиной 1150 мм, шт | 1 |
| Регулируемая система давления на добычную колонну, шт | 1 |
| Электрическая лебедка, шт | 1 |
| Станина усиленная с подвижным блоком, шт | 1 |
| Мотор - редуктор с пультом управления, шт | 1 |
| Вертлюг, шт | 1 |
| Подкладная вилка, шт | 1 |
| Переходник для буровых штанг, шт | 2 |
| Ключ буровой, шт | 2 |
| Ключ анкерный, шт | 1 |
| Анкер, шт | 3 |
| Рукав, шт | 1 |

Добычная установка располагается на понтоне. Она  укомплектовывается буровыми штангами с замковыми соединениями, что делает работу удобной и быстрой. Резьбы легко раскручиваются при подъеме колонны. Замок оборудован пазом для подкладной буровой вилки/ключа.

В базовую версию включен кольцевой элеватор для ускоренной работы при подъеме добычной колонны.

Осуществляем полный сервис добычных работ. Проектируем и видоизменяем добычной снаряд в зависимости от условий работы, глубины залегания полезного ископаемого и его свойств.

Желонка для добычи лечебной грязи:

Понтон для установки оборудования на озере представлен ниже на рисунке:

Для увеличения производительности установки до 6-8 м3/час лечебной грязи применяют вместо желонки песковый погружной насос ППР 12.5/12.5. Его закрепляют на буровой колонне штанг и опускают на разрабатываемый слой грязи. Наиболее рациональная добыча грязи осуществляется при погружении насоса в полезный слой на глубину не менее 400-500 мм.

Песковый погружной насос

Передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос предназначен для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, температурой от 278 до 333К (от 5 до 60°С), с твёрдыми включениями объёмной концентрации до 25%, максимальной крупности твёрдых частиц 2 мм, микродвёрдостью до 9000 МПа. Электронасос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности. Основные области применения:

- для удаления осевших грязи, шлама, производственных и бытовых отходов, сточных вод, нечистот;                                                                                                               - для очистки и последующего заполнения траншей при прокладке трубопроводов, кабелей; - для очистки кессонов на строительных площадках;                                       - для перемещения стоков бентонита;                                                                           - для удаления шлама от промывки заполнителей бетона;                                             - для удаления отложений шлама и ила в портах, напорных бассейнах и т.д.;                 - для восстановления пляжей и прибрежных зон;                                                          - для добычи сапропеля и лечебных слабосвязных грязей,                                                         - для очистки рек, озер, лагун;                                                                                      - для работ по утилизации хвостов в местах золотодобычи; в колодцах шаровых мельниц; в бассейнах очистных сооружениях централизованной канализации; в колодцах транспортных туннелей;                                                         - - для систем обратной засыпки пустых пород; в сборных колодцах обогатительных установок;                                      - - для перемещения отвалов на местах угледобычи;                                              - для удаления материалов из отстойников;                                                                           - для откачки мраморной пыли;                                                                                     - для извлечения песка со дна океана вдали от берега;                                                          - для выгрузки барж с остатками буровых растворов;                                                    - другие области применения, где не может справиться обычный фекальный или дренажный насос.

Электронасос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях. Серийно выпускаемый электронасос предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в неотапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от - 30° до + 40°С.

Технические характеристики

| Потребляемая мощность | 1.8 кВт |
| --- | --- |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Потребляемый ток | 3.8 А |
| КПД | -- |
| Масса не более | 105 кг |
| Подача | 12.5 м³/ч |
| Напор | 12.5 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 660 мм |
| Максимальный поперечный размер | 510 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | -- |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | -- |
| Размер отверстий для резьб |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧЕЙ ДОБЫЧНОЙ УСТАНОВКИ

| № п/п | Назначение | Наименование | Производительность | Напряжение, В | Мощность, кВТ | Габариты, мм | Вес, кг | Производитель/ продавец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча лечебной грязи | Плавучая платформа Якоря с цепью Danforth 5 кг – 4 шт. Кнехты | 1 2 шт. |  |  | 6000х6000х610 | 120 42 | Центр по сапропелю Астрахань. ул. Ульянова. 67 тел. +79086132220 saprex@rambler.ru |
| 2 3 4 |  | Добычное оборудование МОЗБТ-G1 Желонка D = 360 Желонка D = 360 | 75 л | 380 | 1,8 | 1.15 м 0.6 м | 105 40 32 |  |
| 5 | Транспортировка и выгрузка лечебной грязи | Подвесной мотор |  |  | 15 |  | 26 |  |
| 6 7 8 | Технологическая подготовка Энергообеспечение | Трос 8 мм Якорь Danforth 10 кг с цепью Винтовая свая Тросовой зажим Электрогенератор SDMO HX 5000 TC (HX 5000 TS) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 230/ 400 | 4 | 700 м 1,5 м | 10 8 80 |  |

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67

Тел. +7 (960) 851-73-17 e-mail: saprex@rambler.ru  www.sapropex.ru